## Slide 1
Gebruik (en naar de hand zetten) van QGIS bij de brandweer

## Slide 3: Wie ben ik?
Even kort voorstellen:
Joost Deen
Senior Allrounder brandweerzorg
vanaf morgen: Senior Specialist Data Science
Vrijwillig brandweer Opmeer
Autodidact
Student: GIMA (geographic information management and application)

## Slide 4: Veiligheidsregio
Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende gemeenten en hulpdiensten bij uitvoering van taken op het gebied van:
Brandweerzorg
Geneeskundige zorg
Rampen- en crisisbeheersing
Openbare orde en veiligheid

## Slide 5
Object informatie t.b.v. effectieve, efficiënte en veilige inzet
Landelijke basisregistraties
Verrijking BAG
Complexe panden -> informatie per bouwlaag of ruimte
Relationeel databasemodel gekoppeld aan BAG pand
Bouwlagen
1
2
3
4
Pand/Object
Bag pand id
object_id
4
Ruimte 1
Brandweerzorg
Notes: Om de brandweer zo goed mogelijk voor te bereiden bestaat er een afdeling preparatie
Deze afdeling zorgt voor de technische dienst, opleiden en oefenen en creëert planvorming
Planvorming brengt een “risicovol” pand zo goed mogelijk in beeld, zodat de brandweer daar een zo effectief en efficient mogelijk inzet kan doen
Om planvorming te maken wordt er gebruik gemaakt van landelijk basisregistraties, zoals de BAG
Planvorming is eigenlijk een verrijking van BAG gegevens
Planvorming is in te delen in verschillende niveaus van “Level-of-detail” van basis info tot complexe panden
Bij complexe panden wil je per ruimte of verdieping de informatie beschrijven
Gekoppeld aan de BAG is dit een relationeel databasemodel
Van pand -> Bouwlagen -> Ruimtes

## Slide 6
QGIS – OIV
OIV ontwikkelomgeving
Infrastructuur VR
Database server (PostgreSql/PostGis)
Voertuigen
Webviewer
Externe partijen
NW4 regio’s
Geo4OOV
LCMS
…..
Geoserver Webservices
Inspectie-app
WFS-T
WFS/WMS/ODBC
WFS/WMS
Database connectie als service
Notes: Voor het maken van deze planvorming is het datamodel in een Postgres/PostGis database gegoten.
QGIS wordt gebruikt om de data in dit model te maken en bewerken
Via het programma “Geoserver” worden web-services beschikbaar gesteld
Alle data wordt via deze web-service doorgezet naar de voertuigen/webviewer/web-apps en externen
De applicatie die ik heb ontwikkelt in Qgis ontwikkel ik voor 5 veiligheidsregio’s op een ontwikkelomgeving.

## Slide 7
Informatie
Punten, Lijnen, Vlakken
Niet ruimtelijke informatie
Referentielagen, “alleen-lezen” autorisatie database
Achtergrondkaarten PDOK plugin, WMS/WFS
Management informatie
QGIS opties
Relaties database overnemen in QGIS relaties standaard functionaliteit
Drop-down menu’s standaard functionaliteit
Attribuut formulieren Qt Designer,
Validatie van invoer QGIS API, Python
Plugin t.b.v. gebruiksgemak QGIS API, Python
Inrichten QGIS
Notes: Hoe heb ik QGIS dan ingericht.
Ten eerste gekeken naar de soorten data, punten lijnen vlakken
Niet ruimtelijke informatie zoals het aantal aanwezige personen in een object
Referentielagen, zoals bluswatervoorzieningen
Achtergrondkaartlagen
Lagen t.b.v. management informatie
Ingericht door het benutten van de standaard functionaliteiten van QGIS
Zoals relaties tussen kaartlagen en invul instellingen per veld/kolom.
Via het standaard meegeleverde QT Designer kan je gemakkelijk custom formulieren bouwen
Zolang je de naam van een invulveld maar overeen laat komen met de veldnaam in QGIS.
Verder ontwikkeld door validatie toe te passen via een stukje Python code en gebruik van de QGIS API
De invoer wordt geverifieerd en pas geaccepteerd indien dit voldoet.
Via de standaard functionaliteit vergt het veel handelingen om zelf te tekenen.
Daartoe heb ik een plugin ontwikkeld die de werkvolgorde en een aantal tussenstappen overslaat.
Ik wil nu deze QGIS mogelijkheden laten zien in een korte demo in de vorm van een filmpje.